Samowolne zmiany dokonywane przy silniku wibracyjnym w okresie gwarancyjnym prowadzą do utraty gwarancji. Stosowanie części nieoryginalnych prowadzi również do utraty gwarancji i zwalnia firmę Intalvibras Spa od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1: Opis i cechy główne	3

1.0	Słowo wstępne	3

  - Gwarancja	4

  - Identyfikacja	4

  - Opis silnika wibracyjnego	4

  - Cel	5

  - Dane techniczne	5

CZĘŚĆ 2: Przepisy bezpieczeństwa pracy	6

2.0	Bezpieczeństwo	6

2.1	Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy	6

CZĘŚĆ 3: Transport i instalacja	9

3.0	Przed zainstalowaniem	9

3.1	Instalowanie	10

3.2	Przyłączenie elektryczne	12

3.3	Schemat przyłączeń na listwie elektrycznej	13

3.4	Zamocowanie kabla prądowego na listwie zaciskowej

silnika wibracyjnego	17

3.5	Zamocowanie kabla prądowego do sieci	18

CZĘŚĆ 4: Wykorzystanie silnika wibracyjnego	20

  - Kontrola przed pierwszym uruchomieniem silnika

wibracyjnego	20

  - Nastawienie natężenia wibracji	22

  - Włączenie i wyłączenie silnika wibracyjnego podczas pracy	25

CZĘŚĆ 5: Konserwacja silnika wibracyjnego	25

- Smarowanie	27

TABELE: Dane elektromechaniczne – wymiary

Figury odniesienia dla wykonania	30

Seria: MVSI S90 3000-3600 obr./min.	31

Seria: MVSI S90 1500-1800 obr./min.	32

Seria: MVSI S90 1000-1200 obr./min.	33

Seria: MVSI S90 750-900 obr./min.	34

Seria: MVSI S90 TS wykonanie z jedną osłoną rozbieraną	35

Tabele momentów dociągania elementów silnika wibracyjnego	36

Seria: MVSI S90 jednofazowy 3000-3600 obr./min.	37

Seria: MVSI S90 seria specjalna 600-720 obr./min.	38

Seria IVAF 6000-200 Hz	39

Seria IVAF 9000-150 Hz	39

Seria: ITV-VR	40

Seria: ITV-VM	41

Nastawienie masy

CZĘŚĆ 6: Części zamienne	52

- Części zamienne	52

CZĘŚĆ 1

Opis i cechy główne

- SŁOWO WSTĘPNE

W tym podręczniku zawarte są informacje i inne dane służące do zainstalowania, wykorzystywania i normalnej konserwacji silnika wibracyjnego „S90” wytworzonego przez firmę Intalvibras Spa z Sassuolo (Włochy).

Treść tego podręcznika nie zawiera ani pełnego opisu różnych części, ani też szczegółowego przedstawienia ich sposobu pracy. Użytkownik znajduje jednak tutaj wszystko, co z reguły powinien poznać, aby zapewnić zainstalowanie, bezpieczną pracę i dobre utrzymanie silnika wibracyjnego. Od przestrzegania tych instrukcji zależy prawidłowa praca, trwałość i rentowność silnika wibracyjnego.

Nieprzestrzeganie instrukcji opisanych w tym podręczniku albo niewłaściwe użytkowanie silnika wibracyjnego może prowadzić do utraty gwarancji ITALVIBRAS na silnik.

Po otrzymaniu silnika wibracyjnego prosimy o sprawdzenie, czy:

- 	opakowanie, jeśli istnieje, nie wykazuje takich uszkodzeń, które spowodowały uszkodzenia silnika,

- 	dostawa odpowiada danym z umowy (sprawdzić dane w liście przewozowym wyrobu),

- 	silnik wibracyjny nie posiada żadnych wyraźnych uszkodzeń.

Jeżeli zakres dostawy nie odpowiada umowie, albo silnik posiada uszkodzenia widoczne z zewnątrz, wówczas należy natychmiast powiadomić o tym szczegółowo spedytora i ITALVIBRAS albo ich właściwego przedstawiciela.

Firma ITALVIBRAS jest w każdym przypadku do Waszej dyspozycji celem szybkiego i troskliwego zaofiarowania serwisu i uczynienia wszystkiego, co jest korzystne dla lepszej pracy i wyższej wydajności silnika wibracyjnego.

1.1	GWARANCJA

Oprócz tego, co zawiera już umowa dostawy, producent daje gwarancję na swoje wyroby na okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu. Gwarancja taka dotyczy jedynie bezpłatnej wymiany i napraw części, które uważa się z uszkodzone po starannym sprawdzeniu przez biuro konstrukcyjne producenta (z wyjątkiem części elektrycznych). Z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie gwarancja ogranicza się do wyłącznych błędów materiału i nie dotyczy przypadków, gdy części zostały naprawione, zmienione lub zdemontowanie poza fabryką.

Poza tym gwarancji nie podlegają szkody powstałe w wyniku niedbalstwa, wadliwej pielęgnacji, złego użytkowania i zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem silnika, a także z powodu błędów obsługi i niewłaściwego zainstalowania. Demontaż urządzeń zabezpieczających, w które wyposażony jest silnik, prowadzi oprócz tego do automatycznego wygaśnięcia gwarancji i odpowiedzialności producenta. Gwarancja przepada również w przypadku stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

W okresie gwarancyjnym również urządzenie musi zostać przesłane do producenta bez opłaty pocztowej.

1.2 	IDENTYFIKACJA

Numer seryjny silnika wibracyjnego znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej

(6 rysunek 1). Na tej tabliczce podane są również inne dane:

A) 	Typ silnika wibracyjnego

B) 	Seria

C) 	Numer seryjny

Dane te muszą być podawane zawsze przy zamawianiu części zamiennych lub przy przywoływaniu serwisu.

1.3 	OPIS SILNIKA WIBRACYJNEGOGO (WIBRACYJNEGO)

Silnik wibracyjny model „S90” jest zbudowany zgodnie z aktualnymi przepisami Wspólnoty Europejskiej. Wykazuje on następujące cechy:

- 	Klasa F izolacji

- 	Uzwojenie odporne na warunki tropikalne

- 	Rodzaj ochronności IP 66-7, świadectwo CESI:CERT-97/033411

- 	Zakres temperatury pomieszczenia, w której gwarantowane są podane wydajności: 	- 30oC do +40oC.

- 	Budowa elektryczna odpowiada normie CEIEN60034 (zeszyt 2771)

- 	Hałas w powietrzu pomierzony w wolnym polu  ≤70dB (A) według IEC.

- Wprowadzenie kabla prądowego

- Obudowa silnika

- Pokrywa masy

- Stopy nastawcze i mocujące

- Pałąk zakotwiczenia do podnoszenia i zabezpieczenia

- Tabliczka identyfikacyjna

Rysunek 1

1.4 	CEL

Wymienione w tym podręczniku silniki wibracyjne zostały zaprojektowanie i zbudowane do wymagań specyficznych i do zastosowania we wstrząsarkach (wibratorach).

Taki silnik wibracyjny nie może zostać uruchomiony przed wyjaśnieniem zgodności maszyny, w której ma zostać zamontowany, z wymaganiami dyrektywy 98/37/EC (art. 4, rozdział 2) wraz z następnymi zmianami. Wykorzystywanie silnika wibracyjnego do zastosowań, dla których nie jest on przewidziany, albo, które nie odpowiadają opisom zawartym w tym podręczniku należy traktować nie tylko jako zakazane i niezgodne z przeznaczeniem, lecz także jako zwalniające producenta z każdej odpowiedzialności bezpośredniej i / lub pośredniej.

1.5 DANE TECHNICZNE

Dane techniczne poszczególnych silników zawierają właściwe tabele.

CZĘŚĆ 2

Przepisy bezpieczeństwa pracy

- BEZPIECZEŃSTWO

Pożądane jest bardzo uważne przeczytanie tej Instrukcji, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa pracy, przy czym należy zwrócić uwagę zwłaszcza na operacje niebezpieczne.

Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności wtedy, gdy nie były przestrzegane przepisy bezpieczeństwa pracy i inne opisane niżej przepisy z zakresu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Producent nie ponosi poza tym odpowiedzialności za szkody wynikłe z niefachowego wykorzystywania silnika lub przezbrojenia wykonanego bez naszej zgody.

Prosimy o przestrzeganie symboli zagrożenia podanych w tym podręczniku. Znajdują się one w miejscach przedstawiających potencjalne niebezpieczeństwo.

2.1 	OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Przy stosowaniu urządzeń napędzanych elektrycznie należy przestrzegać właściwie, odnoszących się do bezpieczeństwa środków ostrożności. Służy to zmniejszeniu zagrożenia pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeń osób personelu. Przed uruchomieniem silnika wibracyjnego należy przeczytać przepisy bezpieczeństwa pracy. Po przeczytaniu podręcznik należy starannie przechować.

- 	Surowo zakazane jest stosowanie silnika wibracyjnego tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.

- 	Stanowisko pracy należy zawsze utrzymywać w czystości. Nieporządek sprzyja powstawaniu wypadków.

- 	Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy silnik i maszyna, w której jest on zamontowany nie posiadają żadnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy silnik funkcjonuje prawidłowo, i czy nie posiada żadnych części uszkodzonych albo pękniętych.

Części uszkodzone lub pęknięte muszą zostać wymienione, lub naprawione przez właściwy personel posiadający odpowiednie uprawnienia.

- 	Jeżeli silnik został naprawiony samodzielnie lub zlecony do naprawy osobom bez uzyskania na to zgody producenta, oznacza to nie tylko utratę gwarancji, lecz także pracę z niepewnym środkiem stanowiącym potencjalne zagrożenie.

- 	Nie dotykać silnika wibracyjnego podczas pracy.

- 	Wszelkie prace dotyczące sprawdzania, kontroli, czyszczenia, konserwacji, zamiany i wymiany części, mogą być wykonywane dopiero wtedy, gdy silnik i maszyna zostaną wyłączone, a wtyczka zostanie wyciągnięta z gniazdka (rysunek 2).

Rysunek 2

- 	Absolutnie zabronione jest dotykanie lub wykorzystywanie silników wibracyjnych przez dzieci lub osoby nieuprawnione, niezaznajomione z jego obsługą. Dotyczy to również osób, które ze względu na stan zdrowia nie nadają się do tego.

- 	Upewnić się, czy zasilanie prądem jest zgodne z normą.

- 	W przypadku instalowania należy upewnić się, czy kabel zasilający jest dostatecznie elastyczny, i czy przyłączony jest przewód uziemiający (rysunek 3).

Rysunek 3

- 	Zawsze należy upewnić się, czy gniazdko wtykowe jest właściwie i zgodnie z normami zaopatrzone w zabudowany wyłącznik zabezpieczający przed prądem uszkodzeniowym.

- 	Każdy przedłużacz kabla prądowego musi posiadać wtyczkę / gniazdko oraz kabel z masą uziemienia, tak jak to nakazują normy.

- 	Nigdy nie wyłączać silnika wibracyjnego przez wyłączanie wtyczki z gniazdka. Nie ciągnąć za kabel przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka.

- 	W regularnych odstępach czasu sprawdzać stan kabla. W przypadku uszkodzeń trzeba dokonać wymiany. Prace takie może wykonywać tylko właściwy, uprawniony do tego, personel.

Używać tylko przedłużaczy dopuszczonych i odpowiednio oznakowanych.

- 	Chronić kabel przed wysokimi temperaturami, środkami smarnymi i ostrymi krawędziami. Unikać poza tym powstawania zaplątań kabla, jak i tworzenia się węzłów.

- 	Niedopuszczalne jest dotykanie kabla przez dzieci i osoby nieuprawnione wtedy, gdy wtyczka znajduje się w gniazdku.

- 	Jeżeli podczas pracy maszyny z silnikiem wibracyjnym następuje przekroczenie poziomu ciśnienia akustycznego obowiązującego w normach kraju przeznaczenia, wówczas wymagane staje się noszenie przez obsługę właściwych środków ochronnych jak np. ochraniaczy słuchu.

- 	Również wtedy, gdy silniki wibracyjne są przydatne do pracy w niskich temperaturach, w bardzo ciepłych pomieszczeniach temperatura może osiągnąć wysokie wartości, co warunkuje samo przeznaczenie. Przed jakąkolwiek ingerencją, należy odczekać, aż do schłodzenia silnika (rysunek 4).

Rysunek 4

- 	Używane mogą być tylko narzędzia dopuszczone i opisane w instrukcji obsługi albo w katalogu producenta. Przy nieprzestrzeganiu tych zaleceń dochodzi do pracy z urządzeniami niepewnymi i potencjalnie niebezpiecznymi.

- 	Naprawy może wykonywać personel posiadający dopuszczenie firmy producenta. Producent jest w każdym przypadku do dyspozycji celem zagwarantowania natychmiastowego i profesjonalnego serwisu, jak i wszystkiego, co jest potrzebne do dobrej pracy i maksymalnej wydajności silnika wibracyjnego.

CZĘŚĆ 3

Transport i zainstalowanie

W zależności od typu i wymiarów silnik wibracyjny może być dostarczany bez opakowania lub spaletyzowany. Do transportu zespołu na palecie należy używać wózka widłowego lub ręcznego wózka podnośnego z widłami. Jeżeli maszyna została wysłana bez opakowania, wówczas musi ona zostać uniesiona za pomocą pałąków lub uszu do podnoszenia (rysunek 4A).

Rysunek 4a

Jeżeli silnik wibracyjny powinien być przechowywany przez dłuższy okres czasu (maks. 2 lata), wówczas pomieszczenie magazynowe nie może mieć temperatury poniżej +5oC i wilgotności względnej powietrza powyżej 60%.

Przy transporcie zespołu zważać szczególnie na to, żeby nie został on wystawiony na żadne uderzenia lub drgania, w przypadku, których uszkodzone mogą zostać łożyska toczne.

3.0 	PRZED ZAINSTALOWANIEM

Jeżeli silnik wibracyjny był przez dłuższy czas przechowywany w magazynie należy przed jego zainstalowaniem usunąć osłony boczne mas wibracyjnych (rysunek 5) celem sprawdzenia swobody ruchu wału (rysunek 6).

Rysunek 5		Rysunek 6

Następnie trzeba sprawdzić, czy każda faza jest odizolowana od ziemi i względem pozostałych.

Aby przeprowadzić taką kontrolę, trzeba wykonać badanie izolacji prądem przemiennym 2,2kV. Badanie takie pomiędzy fazami może trwać maksymalnie 5 sekund, a między fazą i ziemią 10 sekund (rysunek 7).

Rysunek 7

Jeżeli badanie izolacji wykazuje nieregularności, wówczas silnik wibracyjny przekazać do przeglądu przez serwis INTALVIBRAS lub przesłać do firmy INTALVIBRAS.

3.1 	INSTALOWANIE

Silniki wibracyjne INTALVIBRAS mogą być mocowane w każdej pozycji.

UWAGA: Silniki MVSI serii specjalnej z 600-720 obr./min. mogą być wykorzystywane w pozycji pionowej z maksymalnym kątem założenia (maks. α) podanym w tabeli na stronie 38 (instrukcji oryginalnej).

Silnik wibracyjny musi być jednak umocowany na dokładnie płaskiej powierzchni (rysunek 8). Stosować należy w tym celu śruby z dwustronnym gwintem o wysokiej wytrzymałości (jakość 8.8) według DIN 931 lub 933 i nakrętki (jakość 8.8) według DIN 934, które mogą przenosić duże momenty dociągania (kluczem dynamometrycznym) (rysunek 9), i które trzeba nastawić zgodnie z tabelą podana w rozdziale 4.1 „danych technicznych”. Średnica śrub, która zależy od typu instalowanego silnika wibracyjnego musi odpowiadać wartości podanej w tabeli 4.1.

Rysunek 8			    Rysunek 9

Poza tym należy upewnić się, czy śruby są mocno osadzone. Kontrola taka jest szczególnie ważna przy pierwszym uruchomieniu.

Większość wszystkich uszkodzeń i zakłóceń wynika z niewłaściwego zamocowania lub złego dociągania śrub.

Uwaga: 	Śruby i nakrętki należy ponownie sprawdzić już po krótkim okresie czasu.

Jeżeli silnik wibracyjny został już zainstalowany, wówczas musi on zostać przyłączony do stalowej linki bezpieczeństwa. Linka ta musi być taka gruba i taka długa, aby w przypadku zluzowania się jego zamocowania (rysunek 10) mógł on opaść w dół maksymalnie o 15 cm.

Rysunek 10

Uwaga: Nie wolno wykonywać żadnych prac spawalniczych przy zamontowanym w urządzeniu i przyłączonym silniku wibracyjnym. Prace spawalnicze mogą prowadzić do uszkodzeń uzwojeń i łożysk kulkowych.

3.2 	PRZYŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE (rysunek 11)

Rysunek 11

Przewody kabla zasilającego do przyłączenia silnika do sieci prądu elektrycznego muszą mieć taki przekrój poprzeczny, żeby gęstość prądu w żadnym z przewodów nie była większa niż 4A/mm2. Jeden z przewodów jest określony wyłącznie do przyłączenia do zacisku uziemienia silnika wibracyjnego.

Przekrój poprzeczny przewodów musi być również dostosowany do użytkowej długości kabla. Wzdłuż kabla nie może następować spadek napięcia większy niż wartość określona we właściwych normach.

Stosować zawsze kabel giętki o średnicy zewnętrznej odpowiadającej danym w tabeli „Dane techniczne”, żeby mógł on zostać całkowicie mocno osadzony i szczelnie uchwycony w złączce kablowej w skrzynce zaciskowej.

3.3 	PRZYŁĄCZENIE DO LISTWY ZACISKOWEJ

UWAGA: Wewnątrz skrzynki zaciskowej na płytce z symbolem uziemienia (rysunek 12) znajduje się śruba odporna na warunki tropikalne. Do tej śruby wykorzystywanej jako przyłączenie uziemienia silnika wibracyjnego trzeba dołączyć zielonożółty przewód (w USA zielony) kabla zasilającego.

Wewnątrz skrzynki zaciskowej znajduje się arkusz z planami przyłączenia. Wykorzystać zawsze plan przyłączenia, którego określenie podane jest na tabliczce identyfikacyjnej.

Rysunek 12

UWAGA: Dla silników wibracyjnych ITV-VR przyłączenie i nastawienie mas wibracyjnych należy powiązać z zakresem regulacji wybranej częstotliwości (strona 26 oryginału).

PRZEDSTAWIENIE 2A (rysunek 13)

A) najmniejsze napięcie

B) największe napięcie

C) prąd sieciowy

Dla przyłączenia prądu TRÓJFAZOWEGO

∆ Trójkąt

Υ Gwiazda

Rysunek 13

PRZEDSTAWIENIE 2C (rysunek 14)

A) najmniejsze napięcie

B) największe napięcie

C) prąd sieciowy

Dla przyłączenia prądu TRÓJFAZOWEGO

ΥΥ Gwiazda podwójna

Υ Gwiazda

Rysunek 14

PZEDSTAWIENIE 2D (rysunek 15)

C) prąd sieciowy

Rysunek 15

PRZEDSTAWIENIE 5A (rysunek 16)

A) najmniejsze napięcie

B) największe napięcie

C) prąd sieciowy

D) terminator

E) prąd sterujący

Dla przyłączenia prądu TRÓJFAZOWEGO

∆ Trójkąt

Υ Gwiazda

Z terminatorem jako zabezpieczeniem termicznym

Rysunek 16

PRZEDSTAWIENIE 5B (rysunek 17)

A) najmniejsze napięcie

B) największe napięcie

C) prąd sieciowy

D) terminator

E) prąd sterujący

Dla przyłączenia prądu TRÓJFAZOWEGO

ΥΥ Gwiazda podwójna

Υ Gwiazda

Z terminatorem jako zabezpieczeniem termicznym

Rysunek 17

PRZEDSTAWIENIE 1A (rysunek 18)

C) prąd sieciowy

F) do odwrócenia kierunku obrotu

Dla przyłączenia JEDNOFAZOWEGO

Rysunek 18

PRZEDSTAWIENIE 1B (rysunek 19)

C) prąd sieciowy

F) do odwrócenia kierunku obrotu

Dla przyłączenia JEDNOFAZOWEGO

Rysunek 19

PRZEDSTAWIENIE 1E (rysunek 20)

C) prąd sieciowy

F) do odwrócenia kierunku obrotu

Dla przyłączenia JEDNOFAZOWEGO

Rysunek 20

3.4 	PRZYŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO LISTWY ZACISKOWEJ SILNIKA WIBRACYJNEGOGO

Przyłączenie powinno odbywać się krokami opisanymi poniżej:

Poprzez złączkę wsadzić kabel zasilający do wnętrza skrzynki zaciskowej

(A rysunek 21).

Rysunek 21, A

Do przyłączeń stosować zawsze oczka kablowe (B rysunek 21).

Rysunek 21, B

Unikać wyrwania końcówek kabla, ponieważ prowadzi to do przerwania przepływu prądu lub zwarć (A rysunek 22).

Rysunek 22, A

Nie zapominać o zakładaniu podkładek pod śruby, żeby nie dochodziło do luzowania się złączek śrubowych. Czyni to, bowiem niepewność przyłączenia prądu i może prowadzić do uszkodzeń (B rysunek 22).

Rysunek 22, B

Wykonać przyłączenia zgodnie z istniejącymi schematami i następnie mocno skręcić złączkę kablową (A rysunek 23).

Założyć blok dociskowy kabla i zabezpieczyć to, żeby blokował on pewnie przewód. Następnie dokręcić pokrywę uważając, żeby nie uszkodzić przy tym uszczelki (B rysunek 23).

3.5	 PRZYŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO SIECI

Przyłączenie kabla zasilającego do sieci musi wykonać elektryk instalator zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Wymagane jest uziemienie silnika wibracyjnego za pomocą przewodu zielonożółtego (zielonego w USA) kabla zasilającego.

Zawsze należy upewnić się przed włączeniem zasilania prądem, czy napięcie i częstotliwość prądu sieciowego są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce identyfikacyjnej silnika wibracyjnego (rysunek 24).

Rysunek 24

Jeśli silniki wibracyjne instalowane są parami trzeba bezwarunkowo przestrzegać, żeby każdy z silników zaopatrzony został w zewnętrzne zabezpieczenie przeciążeniowe, i żeby zabezpieczenia te były sprzężone ze sobą. Przez to w przypadku awarii silnika następuje przerwanie zasilania prądem jednocześnie przez obydwa zabezpieczenia i ochrona wyposażenia. (rysunek 25).

Rysunek 25

Patrz wykresy A i B (strona 50 oryginału) jako przykłady obwodów mocy i sterowania w przypadku silników wibracyjnych z terminatorami (seryjnie począwszy od wielkości 70 w górę).

Ważne: Do wyboru przyrządów elektrycznych dla włączania i wyłączania oraz zabezpieczenia przeciążeniowego konieczne jest przestrzeganie danych technicznych, parametrów elektrycznych, prądu znamionowego i prądu rozruchowego.

Poza tym wybierać należy zawsze zwłoczny stycznik silnikowy. Unika się przez to zadziałania podczas rozruchu, który przy niskich temperaturach w pomieszczeniu może trwać dłużej.

CZĘŚĆ 4

Wykorzystanie silnika wibracyjnego

4.0 	KONTROLE SPECJALNE PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA WIBRACYJNEGOGO

UWAGA: Kontrole takie powinien przeprowadzać specjalista. Podczas demontażu i ponownego montażu osłony (pokrywa skrzynki zaciskowej i pokrywa mas wibracyjnych) należy zawsze wyłączyć zasilanie silnika prądem.

Kontrola poboru prądu

- 	Zdjąć pokrywę skrzynki zaciskowej.

- 	Zasilić silnik prądem.

- 	Sprawdzić wszystkie fazy (rysunek 26) amperomierzem cęgowym i ustalić czy pobór prądu nie przekracza wartości podanej na tabliczce identyfikacyjnej.

Rysunek 26

W przeciwnym przypadku:

- 	Sprawdzić, czy układ elastyczny i części metalowe spełniają wymagania ogólne.

- 	Poprzez nastawienie mas niewyważania tak obniżyć siłę odśrodkową, aż wartość poboru prądu znajdzie się w zakresie wartości podanej na tabliczce identyfikacyjnej.

Nie zapominać o tym, że przy dokonywaniu nastawiania trzeba uruchomić silnik wibracyjny na krótki okres czasu. W przypadku zakłóceń unika się przez to uszkodzeń silnika i układu.

[

Po zakończeniu wyznaczonych nastawień dokręcić ostatecznie pokrywę.

[

Modele MVSI, seria specjalna z 600-720 obr./min., wyposażone są w urządzenie z biegunami trwałymi. W wyniku tego poprzez ciężarki zapewnione pozostaje taktowanie silnika wibracyjnego przy zatrzymywaniu.

Kontrola kierunku obrotów:

W przypadku instalacji, w których ustalony musi zostać kierunek obrotów (B rys. 27) trzeba postępować następująco:

- 	Zdjąć pokrywę mas niewyważenia (A rys. 27).

Rysunek 27

- 	Założyć okulary ochronne.

- 	Zasilić prądem na krótko silnik.

- 	Jeżeli trzeba zmienić kierunek obrotów, wówczas po wyłączeniu silnika z sieci trzeba zamienić fazy na listwie zaciskowej.

- 	Umieścić ponownie pokrywę. Sprawdzić, czy umieszczone prawidłowo są pierścienie uszczelniające (OR) i następnie dociągnąć śruby mocujące (B rys. 23).

Rysunek 23, B

WAŻNE!: W serii ITV-VM należy przestrzegać danych na tarczach mocowanych na masach.

4.1 NASTAWIENIE NATĘŻENIA DRGAŃ

UWAGA: Nastawienie to może być wykonane tylko przez specjalistę po przerwaniu zasilania prądem.

- 	W celu nastawienia natężenia drgań należy zdjąć pokrywę ochronną mas niewyważenia.

- 	Masy niewyważenia muszą zostać przestawione po obydwu stronach bezwarunkowo w tym samym kierunku (rysunek 29).

Rysunek 29

Żeby uzyskać dokładne nastawienie mas silniki wibracyjne wyposażone są w opatentowany system, który zapobiega rotacji mas nastawnych w niewłaściwym kierunku (rysunek 28).

Rysunek 28

- 	Zluzować śrubę lub nakrętkę do mocowania ruchomej masy (rysunek 30).

Rysunek 30

Nastawne masy znajdujące się na obydwu końcach wału muszą zostać tak nastawione, żeby na skali referencyjnej z danymi procentowymi odczytać dla obydwu tę samą wartość.

- 	Dla serii ITV-VM nastawianie odbywa się automatycznie zmieniając kierunek obrotu mas, jak to pokazane jest na tarczach zamocowanych na masach (rysunek 30 bis).

Rysunek 30bis

- 	Dla serii MVSI S90TS regulacja musi zostać przeprowadzona tak, jak dla odpowiednich silników z serii MVSI S90.

- 	Po nastawieniu mas ruchomych niewyważenia na żądaną wartość dokręcić kluczem dynamometrycznym (rysunek 31) śrubę mocującą lub nakrętkę i taką samą operację przeprowadzić na przeciwnej masie niewyważenia (patrz też tabela „Moment dokręcania śrub mocujących komponentów silnika wibracyjnego”).

Rysunek 31

UWAGA: Dla każdego silnika wibracyjnego ITV-VR nastawienie mas (numer NF mas stałych na stronie, numer NR mas nastawnych na stronie i nastawienie procentu PMAX %) oraz przyłączenie dokonywane na łączówce zaciskowej (gwiazda Y lub trójkąt Δ) zależy od zakresu regulacji żądanej częstotliwości zasilania (rysunek 31 bis) (patrz arkusz ze schematem przyłączenia na listwie zaciskowej). W przypadku różnych nastawień prosimy o zwrócenie się do personelu technicznego Italvibras.

Rysunek 31bis

- 	Po zakończeniu operacji na obydwu bokach należy ponownie nasadzić te same śruby i nakrętki i obserwować czy uszczelki zostały prawidłowo założone (rysunek 32).

Rysunek 32

4.2 	WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE SILNIKA WIBRACYJNEGOGO PODCZAS      PRACY

Silnik wibracyjny jest włączany i wyłączany tyko za pomocą włącznika rozruchowego. Nastawić go należy w tym celu na ON (włączony) (przyłączeni do sieci zasilającej).

Silnik wibracyjny zaczyna wtedy pracować.

W celu wyłączenia silnika przełącznik należy zawsze przestawić na OFF (wyłączone) (oddzielenie od sieci zasilającej).

CZEŚĆ 5

Konserwacja

Silniki wibracyjny ITALVIBRAS nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji.

Prace konserwacyjne przy silnikach wibracyjnych mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści.

Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych silników wibracyjnych należy odczekać, aż obudowa silnika zostanie schłodzona do temperatury 40oC. Trzeba również upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie prądem elektrycznym. Jeżeli nastąpić musi wymiana części, to stosować należy tylko oryginalne części zamienne ITALVIBRAS.

Do wymiany łożysk należy tak rozebrać silnik, jak jest to opisane przy wymianie smaru. Sprawdzić należy przy tym stan uszczelek i ewentualnie wymienić je na nowe.

Łożyska i specjalne pierścienie uszczelniające wymieniać na stole warsztatowym używając do tego wymaganych narzędzi.

Sprawdzić osadzenie łożyska w kołnierzu.

W przypadku zużycia wymienić ewentualnie również i kołnierz.

Przy zabudowie łożysk uważać na to, żeby zaskoczyły prawidłowo w ich osadzeniu. Przestrzeń pomiędzy pierścieniem uszczelniającym i łożyskiem należy w 50 procentach wypełnić smarem (rysunek 33).

Rysunek 33

Zamontować kołnierze z nowymi łożyskami. Uważać przy tym na perfekcyjną prostokątność pomiędzy obudową, kołnierzem i wałem.

Obrócić ręką wał i upewnić się, czy luz osiowy wynosi od 0,5 do 1,5 mm przy zamontowanych łożyskach wałeczkowych (rysunek 34).

Rysunek 34

W przypadku łożysk kulkowych nie może być luzu osiowego.

Zgodnie z powyższą instrukcją należy teraz ponownie zmontować silnik (rysunek 35).

Rysunek 35

UWAGA: Zawsze po przeprowadzeniu opisanych wyżej prac konserwacyjnych wymienić należy również wszystkie zdemontowane śruby i podkładki sprężyste. Śruby należy zawsze dokręcać kluczem dynamometrycznym.

5.0 SMAROWANIE

Przy montażu silnika wibracyjnego łożyska są prawidłowo nasmarowane.

Siniki ITALVIBRAS zapewniają możliwość wykorzystania systemu smarowania LONG LIFE ze smarem KLUEBER typu STABURAGS NBU 8EP. Ten typ smarowania ma tę zaletę, że nie ma potrzeby smarowania łożysk, przez co najmniej 5000 godzin pracy.

Przy przekroczeniu tego okresu czasu dla uzyskania teoretycznej żywotności łożyska (tabela na stronie 41 oryginału). Należy zamienić zużyty smar na nowy smar w ilości podanej w tabeli „Dane techniczne”. Silniki wibracyjne pracujące na łożyskach kulkowych (osłonięte i nasmarowane wstępnie) nie wymagają smarowania.

Silniki wibracyjne (z wyjątkiem GR30) są zaopatrzone w każdym przypadku w dostępną od zewnątrz rynienkę smarową. Użytkownik w zależności od swojego uznania może więc stosować metodę „regularnego smarowania uzupełniającego”, w której co 1000 godzin pracy następuje smarowanie smarem w ilości podanej w odpowiedniej tabeli.

Odstęp pomiędzy smarowaniami uzupełniającymi zależy nie tylko od warunków pracy, lecz także od samego silnika. Przez regularne smarowanie uzupełniające możliwe jest zrezygnowanie z wymiany całego smaru, ponieważ operacja taka oznacza, jak niżej to opisano, demontaż silnika wibracyjnego.

Przy szczególnie trudnych warunkach użytkowania, jak praca 24-godzinna w temperaturze otoczenia powyżej 40oC zalecana jest metoda regularnego smarowania uzupełniającego.

Dla użytkowania w utrudnionych warunkach należy istotnie skrócić odstępy smarowania.

Dla silników wibracyjnych z 3000 obr./min. (MVSI-ITVAF-ITV-VR-ITV-VM) należy natomiast stosować metodę regularnego smarowania odnawianego smarem ISOFLEX NBU 15.

Przy wymianie smaru należy postępować następująco:

- 	Wyłączyć zasilanie prądem silnika wibracyjnego.

- 	Zdjąć pokrywę. Usunąć masy drgające i ułożyć je na równej powierzchni w kolejności demontażu (rysunek 36).

Rysunek 36

- 	Zdemontować kołnierz łożyska z obudowy wykorzystując do wyciągnięcia otwory gwintowe (rysunek 37)

Rysunek 37

Uwaga: Kołnierz i obudowa muszą być w położeniu prostokątnym przy ściąganiu pierwszego kołnierza.

Unika się przez to uszkodzeń łożyska.

Wyciągnąć wał i ściągnąć drugi kołnierz.

Usunąć z łożyska stary smar (rysunek 38).

Rysunek 38

Umieścić przepisową ilość nowego smaru (patrz dane w tabeli „Dane techniczne”). Musi on zostać rozdzielony równo przez wciskanie. Środek smarny musi wniknąć pomiędzy części obracające się (rysunek 39).

Rysunek 39

Po zakończeniu tych prac ponownie zmontować części w prawidłowej kolejności. Kołnierze muszą zostać ustawione dokładnie w pozycji prostopadłej w stosunku do obudowy (rysunek 40). Uważać na prawidłowe wypozycjonowanie uszczelek.

Rysunek 40

Nie wolno mieszać różnych asortymentów smarów, nawet, gdy posiadają podobne właściwości!

Zbyt duża ilość smaru prowadzi do przegrzewania się łożysk i powoduje wzrost poboru prądu.

Przestrzegać przepisów z zakresu ochrony środowiska obowiązujące w kraju przeznaczenia. Dotyczą one użytkowania i usuwania produktów używanych do czyszczenia i konserwacji silnika wibracyjnego. Przestrzegać należy również zalecenia producenta takich produktów. W przypadku rozbierania maszyny przestrzegać należy przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom obowiązujących w kraju przeznaczenia.

Producent jest do dyspozycji w zakresie wszelkich wymagań odnośnie serwisu i części zamiennych.

FIGURY ODNIESIENIA DLA WYKONANIA

| SERIA MVSI S90 3000-3600 obr./min. |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wiel-kość | obr. / min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

| SERIA MVSI S90 1500-1800 obr./min. |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wiel-kość | obr. / min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

| SERIA MVSI S90 1000-1200 obr./min. |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wiel-kość | obr. / min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

| SERIA MVSI S90 750-900 obr./min. |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wiel-kość | obr. / min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

Tabela A-8. Momenty dokręcania śrub mas M8-M10-M12-M14

| MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB MAS SILNIKA WIBRACYJNEGO |
| --- |
|  | stopa / funt | Kgm |
| M8 | 28 | 3.9 |
| M10 | 57 | 7.9 |
| M12 | 97 | 13.5 |
| M14 | 157 | 21.8 |

| WYKONANIE Z 1 OSŁONĄ DEMONTOWANĄ |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wiel-kość | obr. / min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N | I1 | N1 |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG | No |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1: przy regulacji mas patrz odpowiednie silniki

MVSI bez dodatku „TS” od strony 42

Uwaga 2: dostępna jest również wersja z dwoma pokrywami demontowanymi

| SERIA MVSI S90 SILNIK JEDNOFAZOWY |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wielkość | obr./ min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |

| SERIA MVSI S90 SPECJALNY 600 – 720 obr. / min. |
| --- |
| DANE MECHANICZNE | DANE ELEKTRYCZNE | WYMIARY |
| Kod | Typ | Wielkość | obr. /min. | Mom. Kgmm | Siła odśrodkowa | Ciężar kg | Moc maksymalna W | Prąd maksymalny A | IS / IR | Odnieś. | A | B | C | D | E | F | Liczba otworów | H | I | L | M | N | αmax. |
|  |  |  | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 380 V 50 H | 460 V 60 H | 50 Hz | 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | ØG No |  |  |  |  |  |  |

* Bez pokryw niewyważenia

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

*Dostarczamy tylko na 250V/100Hz, typ wentylowany, rodzaj ochronności IP 44.

ZAMKNIĘCIE DLA ELEMENTÓW SILNIKA WIBRACYJNEGO NA STRONIE 36

*	Wykonanie specjalne przystosowane dla zastosowania w trudnych warunkach.

*	Prędkość maksymalna z momentem obrotowym przy 3000 obr./min.

Zamknięcie elementów silnika wibracyjnego na str. 36

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

* Wykonanie specjalne wentylowane dla trudnych warunków pracy.

Uwaga: patrz strona 27 w rozdziale „5.0 Smarowanie” dla stosowania typu smaru.

* = prędkość maksymalna z momentem obrotowym przy 3000 obr./min.

Lista

MT1 = zabezpieczenie przeciążeniowe silnika 1

MT2 = zabezpieczenie przeciążeniowe silnika 2

C1 = stycznik silnikowy 1

C2 = stycznik silnikowy 2

PE = przyłączenie ziemi

Q = wyłącznik główny

F = bezpieczniki

PTC = opornik o oporności właściwej rosnącej wraz z temperaturą

E1-E2 = aparatura kontrolna dla opornika o oporności rosnącej wraz z temperaturą silnik 1 / silnik 2

STP = przycisk stop

STR = przycisk start

CZĘŚĆ 6

Części zamienne

6.0 CZĘŚCI ZAMIENNE

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące dane:

- 	Typ silnika wibracyjnego (znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej);

- 	Seria (znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej);

- 	Opis żądanej części zamiennej (znajduje się na liście części zamiennych, na ostatniej stronie tego podręcznika);

- 	Nr kodu (znajduje się na liście części zamiennych, na ostatniej stronie tego podręcznika) i żądana liczba sztuk;

- 	UZWOJENIE i AGREGATY SILNIKA:

W razie potrzeby podać typ silnika wibracyjnego, serię, jak również częstotliwość i napięcie prądu w sieci;

- 	Dokładny adres wysyłkowy towaru oraz środek przesłania.

ITALVIBRAS nie ponosi odpowiedzialności za dostawę niewłaściwego wyrobu z powodu niepełnych lub błędnych danych zamówienia.

Gwiazdki w kolumnie „OPIS” części zamiennych oznaczają, że takie części zamienne można łatwo nabyć w handlu. Kwadrat (() w wykazach części zamiennych oznacza, że takie części należą do agregatu.

JAK ZIDENTYFIKOWAĆ CZĘŚĆ ZAMIENNĄ W KATALOGU

A) 	Z tabliczki identyfikacyjnej silnika wibracyjnego odczytać typ

B) 	W tabelach części zamiennych (strona 52 do 57 oryginału) wyszukać typ silnika wibracyjnego

C) 	We właściwej tabeli części zamiennych odszukać wymaganą część i jej numer pozycji

D) 	Za pomocą numeru pozycji odszukać na stronie wykazu części (str. 58 do 59 oryg.) na podstawie wielkości obudowy numer kodu części zamiennej

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| UCHO | 63 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| CZOP POGŁĘBIONY/GWINTOWANY | 68 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |

| Opis | Poz. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA | 42 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |
| PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY | 66 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA | 42 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |
| PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY | 66 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA | 42 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |
| PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY | 66 |
| POKRYWA UZIEMIENIA | 67 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBA | 56 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| UCHWYT ŚRUBUNKU | 58 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| UCHO | 63 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| UZIEMIENIE Z MAGNESEM | 43 |
| WIATRAK | 45 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 71 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| PODKŁADKA | 42 |
| KOŁEK ELASTYCZNY | 44 |
| WIATRAK | 45 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| ŚRUBA | 47 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 48 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| KOREK Z TWORZYWA | 65 |
| PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY | 66 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| PODKŁADKA | 42 |
| WIATRAK | 45 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| KONEKTORY TERMISTORA | 49 |
| ŚRUBA | 50 |
| TULEJA GWINTOWANA | 51 |
| KOREK | 52 |
| ŚRUBA | 53 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 54 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 55 |
| ŚRUBUNEK PRZECIWWIBRACYJNA | 57 |
| PODKŁADKA | 59 |
| ŚRUBA | 60 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 61 |
| USZCZELKA OR | 62 |
| UCHO | 63 |
| ŚRUBA SPECJALNA | 64 |
| PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY | 66 |

| Opis | POS. |
| --- | --- |
| KORPUS | 1 |
| STOJAN NAWINIĘTY | 2 |
| KOŁNIERZ ŁOŻYSKA | 3 |
| ŚRUBA | 4 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 5 |
| USZCZELKA OR | 6 |
| KOMPLETNY WAŁ | 7 |
| PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 8 |
| PODKŁADKA PODPARCIA | 9 |
| ŁOŻYSKO | 10 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY SMAR | 11 |
| PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY V-RING | 12 |
| JĘZYCZEK | 13 |
| UZIEMIENIE STAŁE (50 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE STAŁE (60 Hz) | 14 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (50 Hz) | 15 |
| UZIEMIENIE REGULOWANE (60 Hz) | 15 |
| ŚRUBA (50 Hz) | 16 |
| ŚRUBA (60 Hz) | 16 |
| PODKŁADKA SCHNORR (50 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA SCHNORR (60 Hz) | 17 |
| PODKŁADKA MOSIĘŻNA DLA U.S.A. | 18 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (50 Hz) | 19 |
| DYSK REGULACJI UZIEMIENIA (60 Hz) | 19 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 20 |
| TULEJA SZEŚCIOKĄTNA | 21 |
| USZCZELKA OR | 22 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (50 Hz) | 23 |
| POKRYWA UZIEMIENIA (60 Hz) | 23 |
| ŚRUBA | 24 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 25 |
| KONEKTORY | 26 |
| KONEKTORY DLA U.S.A. | 26 |
| ŚRUBA | 27 |
| ŚRUBA DLA U.S.A. | 27 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 28 |
| ŚRUBA UZIEMIENIA | 29 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 30 |
| TABLICZKA OZNACZENIA UZIEMIENIA | 31 |
| BLOCZEK UCHWYTU | 32 |
| USZCZELKA OR | 33 |
| POKRYWA KONEKTORÓW | 34 |
| ŚRUBA | 35 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 36 |
| UCHWYT KABLA | 37 |
| KOŁEK 0 SMAROWNICY | 36 |
| PRZEJŚCIE KABLA | 39 |
| PIERŚCIEŃ BLOKADY | 40 |
| PODKŁADKA SCHNORR | 41 |
| PODKŁADKA | 42 |
| KOŁEK ELASTYCZNY | 44 |
| WIATRAK | 45 |
| POKRYWA ŁOŻYSKA | 46 |
| KOREK | 52 |
| PODKŁADKA | 59 |